VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM

VIỆN NƯỚC, TƯỚI TIÊU VÀ MÔI TRƯỜNG

Nhiệm vụ: “Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp” năm 2021

BẢN TIN DỰ BÁO VÀ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÁNG 4/2021

Ranh giới hệ thống Bắc Hưng Hải

Hà Nội, ngày 30 tháng 4 năm 2021

VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI VIỆT NAM

VIỆN NƯỚC, TƯỚI TIÊU VÀ MÔI TRƯỜNG

Nhiệm vụ: “Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp” năm 2021

BẢN TIN DỰ BÁO VÀ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÁNG 4/2021

| CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ PGS.TS. Vũ Thị Thanh Hương | CƠ QUAN THỰC HIỆN VIỆN NƯỚC, TƯỚI TIÊU VÀ MÔI TRƯỜNG |
| --- | --- |

Thông tin chung

Nhiệm vụ “Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp” năm 2021 được Tổng cục Thủy lợi – Bộ Nông nghiệp và PTNT giao Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường thực hiện năm 2021. Trong năm 2021 quan trắc tại 12 vị trí, 9 đợt vào vào các tháng 2, 3, 4, 7 (mỗi tháng lấy 2 đợt) và tháng 8 (1 đợt) và dự báo 7 ngày tiếp theo. Báo cáo kỳ được đưa lên websites của Tổng cục Thủy lợi tại đại chỉ www.httl.com.vn và gửi cho các địa phương vùng dự án.

Bản tin dự báo và quan trắc chất lượng nước tháng 4/2021 là kết quả dự báo các thông số DO, BOD5 và NH4+ từ ngày 1/4 - 30/4/2021; Kết quả quan trắc chất lượng nước trong tháng vào các ngày 08/04 và 19/04/2021.

Hà Nội, ngày 30 tháng 4 năm 2021

BẢN TIN DỰ BÁO VÀ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÁNG 4/2021

THÔNG TIN CHUNG CỦA NHIỆM VỤ

1. Nhiệm vụ: Giám sát, dự báo chất lượng nước trong hệ thống công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải phục vụ lấy nước sản xuất nông nghiệp.

2. Đơn vị thực hiện: Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường

3. Người cung cấp thông tin:  PGS.TS. Vũ Thị Thanh Hương

4. Đơn vị nhận thông tin: Các đơn vị quản lý sử dụng nước trong hệ thống Bắc Hưng Hải

5. Vị trí dự báo và lấy mẫu quan trắc: 12 vị trí (bảng 1)

Bảng 1: Vị trí dự báo chất lượng nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải năm 2021

| TT | KH mẫu | Vị trí lấy mẫu | Địa điểm | Tọa độ | Mục đích giám sát |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BHH1 | Cống Xuân Quan | Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên | N20058’19,3” E105055’10,7” | - Kiểm tra nước sông Hồng trước khi chảy vào hệ thống BHH - Nguồn nước có thể bị ảnh hưởng bởi nước ô nhiễm từ cống Xuân Thụy |
| 2 | BHH2 | Cống Xuân Thụy | Kiên Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội | N20058’13,7” E105056’58,1” | - Kiểm tra nước sông Cầu Bây trước khi chảy ra sông Kim Sơn. - Nguồn nước bị ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt, công nghiệp quận Long Biên và Gia Lâm. |
| 3 | BHH3 | Cầu Như Quỳnh | TT Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên | N20059’05,5” E105058’48,2” | - Kiểm tra nước sông Đình Dù cấp cho SXNN và NTTS khu vực huyện Văn Lâm (Hưng Yên) và huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) qua TB Như Quỳnh - Nguồn nước bị ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt khu vực TT Như Quỳnh, nước thải các KCN: Như Quỳnh A, Như Quỳnh B và Tân Quang |
| 4 | BHH4 | Cống Kênh Cầu | Đồng Than, Yên Mỹ, Hưng Yên | N20055’40,7” E106000’29,0” | - Kiểm tra nước sông Kim Sơn cấp cho SXNN và NTTS khu vực huyện Văn Giang và hạ lưu phía Bắc hệ thống. - Nguồn nước bị ảnh hưởng của các nguồn thải khu vực Gia Lâm, Long Biên xả qua cống Xuân Thụy; Nước thải KCN Như Quỳnh từ sông Đình Dù ra sông Kim Sơn tại cầu Tăng Bảo |
| 5 | BHH5 | Cống Ngọc Đà | Thôn Ngọc Đà, xã Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên | N20058’58,2” E105058’38,7” | - Kiểm tra nước kênh Kiên Thành tiêu ra sông Đình Dù. - Bị ảnh hưởng của nước thải sinh hoạt, công nghiệp khu Tân Quang, Như Quỳnh A, Phú Thụy, Trâu Quỳ. |
| 6 | BHH6 | Cống Ngọc Lâm | Xã Ngọc Lâm, Mỹ Hào, Hưng Yên | N20055’44,1” E106019’20,7” | - Kiểm tra nước sông Cầu Lường trước khi chảy ra sông Kim Sơn. - Nguồn nước bị ảnh hưởng bởi nước thải KCN Minh Đức, các doanh nghiệp ven sông Cầu Lường ở xã Ngọc Lâm, Xuân Dục, Bạch Sam (huyện Mỹ Hào, Hưng Yên). |
| 7 | BHH7 | Cống Phần Hà | Xã Bắc Sơn, Ân Thi, Hưng Yên | N20052’25,1” E106005’21,3” | - Kiểm tra nước kênh Trần Thành Ngọ trước khi chảy ra sông Kim Sơn. - Nguồn nước bị ảnh hưởng bởi nước thải KCN Dệt may phố Nối, KCN Thăng Long 2, nước thải sinh hoạt và các doanh nghiệp dọc đường 5, làng nghề thu gom phế liệu Phan Bôi của xã Dị Sử (huyện Mỹ Hào, Hưng Yên). |
| 8 | BHH8 | Cống Bá Thủy | Trùng Khánh, Gia lộc, Hải Dương | N20058’27,8” E106014’36,1” | - Nước sông Kim Sơn chảy vào sông Đình Đào, cấp nước tưới cho huyện Bình Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, tỉnh Hải Dương - Nguồn nước bị ảnh hưởng bởi nước thải TP Hải Dương khu vực nhà máy sứ, bệnh viện tỉnh HD chảy vào sông Kim Sơn. |
| 9 | BHH9 | Cống Bình Lâu | P. Tân Bình, TP Hải Dương | N20055’44,1” E106019’20,7” | Tiêu nước thải TP Hải Dương khu vực nhà máy sứ, bệnh viện tỉnh HD chảy vào sông Kim Sơn. |
| 10 | BHH10 | Cống Cầu Cất | P. Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương, Hải Dương | N20053’35,12” E106008’2,36” | - Kiểm tra nước sông Kim Sơn cấp cho SXNN và NTTS khu vực TP Hải Dương, huyện Tứ Kỳ và nước tiêu hệ thống ra sông Thái Bình. - Nguồn nước bị ảnh hưởng bởi nước tiêu TP Hải Dương. |
| 11 | BHH11 | Cống An Thổ | Hà Thanh, Tứ Kỳ, Hải Dương | N20044’58,0” E106028’18,5” | Kiểm tra nước sông An Thổ cấp cho SXNN và NTTS vùng hạ du Ninh Giang, và nước tiêu hệ thống ra sông Luộc. |
| 12 | BHH12 | Cống Cầu Xe | Quang Trung, Tứ Kỳ, Hải Dương | N20046’39,1” E106027’46,6” | Kiểm tra nước sông Cầu Xe cấp cho SXNN và NTTS vùng hạ du huyện Ninh Giang và nước tiêu hệ thống ra sông Thái Bình. |

6. Sơ đồ vị trí các trạm quan trắc và dự báo (hình 1)

Hình 1. Sơ đồ vị trí các trạm quan trắc và dự báo

Phần 1

KẾT QUẢ DỰ BÁO CHẤT LƯỢNG NƯỚC TỪ NGÀY 1/4 - 30/4/2021

1.1. Thông tin chung

a) Đặc điểm khí tượng, thủy văn và nguồn nước

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia và Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Hưng Hải, trong tháng 4/2021 kết quả dự báo tình hình khí tượng, thủy văn và nguồn nước trong kỳ dự báo như sau:

i) Dự báo chế độ mưa ngày tại các trạm đo (Bảng 1.1 và Hình 1.1)

Theo kết quả dự báo, trong tháng 4 có 2 đợt mưa (17/4/2021 và ngày 25-26/4/2021). Tổng lượng mưa lớn nhất tháng xuất hiện tại trạm Cầu Xe (180 mm/tháng) và nhỏ nhất tại Cống Tranh (61 mm/tháng). Lượng mưa lớn nhất đạt 116 mm/ngày tại trạm Cầu Xe vào ngày 17/4/2021.

Bảng 1.1: Dự báo chế độ mưa ngày tại các trạm đo trong hệ thống BHH

Đơn vị: mm

| Ngày | Xuân Quang | Kênh Cầu | Cống Tranh | Bá Thủy | Cống Neo | Cầu Xe | An Thổ | Tổng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4/1/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/2/2021 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 4/3/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/4/2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4/5/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/6/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 4/7/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/8/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 |
| 4/9/2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 4/10/2021 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 |
| 4/11/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/12/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/13/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/14/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/15/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/16/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/17/2021 | 54 | 68 | 53 | 55 | 70 | 116 | 86 | 502 |
| 4/18/2021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4/19/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4/20/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/21/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/22/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/23/2021 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4/24/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4/25/2021 | 35 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 48 |
| 4/26/2021 | 14 | 7 | 4 | 8 | 20 | 42 | 17 | 112 |
| 4/27/2021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 4/28/2021 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4/29/2021 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | 9 | 26 | 58 |
| 4/30/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng cộng | 117 | 93 | 61 | 71 | 109 | 180 | 148 | 779 |

Hình 1.1. Biểu đồ lượng mưa ngày hệ thống BHH (tháng 4/2021)

ii) Dự báo mực nước trung bình ngày tại các cống điều tiết (Bảng 1.2 và Hình 1.2)

Mực nước lớn nhất đạt +1,98 m tại thượng lưu cống Xuân Quan lúc 7h ngày 21/4/2021, mực nước nhỏ nhất đạt -0,05 m tại hạ lưu cống Cầu Xe lúc 7h ngày 17/4. Chênh lệch mực nước ∆h trong ngày lớn nhất giữa các trạm đo đạt 1,56 m (Cầu Xe) ngày 21/4.

Trong tháng 4, mực nước trên các cống có xu thế biến đổi lên xuống theo thủy triều. Mực nước tại các cống điều tiết không chịu chi phối mạnh bởi lượng mưa gây ra trên khu vực, do lượng mưa đo được không lớn.

Khả năng lấy nước của từng cống như sau:

- Cống Xuân Quan: chỉ lấy được nước tại một số thời điểm trong ngày khi mực nước thượng lưu lớn hơn mực nước hạ lưu;

- Cống Cầu Xe và An Thổ: chỉ lấy được một số thời điểm trong các ngày khi mực nước thượng lưu nhỏ hơn mực nước hạ lưu;

Bảng 1.2: Mực nước trung bình ngày tại các cống điều tiết

Đơn vị: m

| MNTB ngày | Cống Xuân Quan | Cống Cầu Cất | Cầu Xe | An Thổ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TL | HL | TL | HL | TL | HL | TL | HL |
| 4/1/2021 | 1.05 | 1.10 | 1.00 | 0.48 | 1.03 | 0.53 | 1.01 | 0.50 |
| 4/2/2021 | 1.07 | 1.18 | 1.06 | 0.44 | 1.09 | 0.45 | 1.08 | 0.39 |
| 4/3/2021 | 1.06 | 1.26 | 1.14 | 0.50 | 1.16 | 0.42 | 1.13 | 0.39 |
| 4/4/2021 | 1.02 | 1.32 | 1.23 | 0.55 | 1.21 | 0.46 | 1.18 | 0.44 |
| 4/5/2021 | 1.05 | 1.32 | 1.29 | 0.63 | 1.28 | 0.50 | 1.27 | 0.49 |
| 4/6/2021 | 1.26 | 1.37 | 1.32 | 0.71 | 1.35 | 0.64 | 1.33 | 0.60 |
| 4/7/2021 | 1.37 | 1.50 | 1.39 | 0.75 | 1.40 | 0.65 | 1.37 | 0.64 |
| 4/8/2021 | 1.32 | 1.49 | 1.40 | 0.76 | 1.36 | 0.63 | 1.36 | 0.63 |
| 4/9/2021 | 1.35 | 1.51 | 1.35 | 0.78 | 1.32 | 0.70 | 1.29 | 0.63 |
| 4/10/2021 | 1.31 | 1.43 | 1.32 | 0.78 | 0.81 | 0.75 | 0.79 | 0.72 |
| 4/11/2021 | 1.26 | 1.36 | 1.28 | 0.83 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.72 |
| 4/12/2021 | 1.04 | 1.17 | 1.25 | 0.72 | 0.66 | 0.66 | 0.63 | 0.64 |
| 4/13/2021 | 0.94 | 1.05 | 1.20 | 0.54 | 0.60 | 0.56 | 0.57 | 0.52 |
| 4/14/2021 | 0.99 | 1.14 | 1.17 | 0.54 | 0.91 | 0.54 | 0.88 | 0.53 |
| 4/15/2021 | 1.08 | 1.23 | 1.15 | 0.56 | 1.07 | 0.62 | 1.05 | 0.60 |
| 4/16/2021 | 1.22 | 1.27 | 1.23 | 0.59 | 1.19 | 0.59 | 1.17 | 0.57 |
| 4/17/2021 | 1.30 | 1.40 | 1.36 | 0.66 | 1.26 | 0.53 | 1.26 | 0.52 |
| 4/18/2021 | 1.29 | 1.43 | 1.36 | 0.45 | 0.57 | 0.67 | 0.53 | 0.63 |
| 4/19/2021 | 1.42 | 1.58 | 1.40 | 0.86 | 0.64 | 0.52 | 0.66 | 0.68 |
| 4/20/2021 | 1.57 | 1.70 | 1.56 | 0.97 | 1.39 | 0.87 | 1.41 | 0.78 |
| 4/21/2021 | 1.68 | 1.79 | 1.70 | 1.00 | 1.63 | 0.87 | 1.61 | 0.87 |
| 4/22/2021 | 1.54 | 1.73 | 1.74 | 0.91 | 1.54 | 0.81 | 1.53 | 0.80 |
| 4/23/2021 | 1.52 | 1.65 | 1.70 | 0.87 | 1.59 | 0.73 | 1.59 | 0.74 |
| 4/24/2021 | 1.57 | 1.62 | 1.58 | 0.90 | 1.25 | 0.82 | 1.22 | 0.82 |
| 4/25/2021 | 1,49 | 1,60 | 1,35 | 0,85 | 1,11 | 0,71 | 1,09 | 0,70 |
| 4/26/2021 | 1,20 | 1,39 | 1,25 | 1,09 | 1,10 | 1,20 | 1,09 | 1,19 |
| 4/27/2021 | 1,80 | 1,77 | 1,30 | 1,31 | 1,28 | 1,17 | 1,27 | 1,15 |
| 4/28/2021 | 1,80 | 1,68 | 1,40 | 0,69 | 1,07 | 0,38 | 1,04 | 0,40 |
| 4/29/2021 | 1,80 | 1,55 | 1,43 | 0,31 | 0,98 | 0,07 | 0,96 | 0,05 |
| 4/30/2021 | 1,80 | 1,43 | 1,41 | 0,86 | 1,17 | 0,74 | 1,15 | 0,70 |

Hình 1.2. Biểu đồ mực nước trung bình ngày hệ thống BHH (tháng 4/2021)

b) Tóm tắt tình hình sản xuất nông nghiệp, thủy sản

Các địa phương trong vùng dự án đang trong thời kỳ cung cấp nước tưới dưỡng lúa vụ chiêm xuân, hoa màu, thủy sản (từ 1/03/2021 đến 3/5/2021).

c) Tình hình vận hành công trình thủy lợi

Tình hình vận hành các cống như sau:

- Xuân Quan:        		Trữ nước hạ lưu

- Kênh Cầu:    		Mở thông

- Neo, Bá Thủy:                  Trữ nước thượng lưu

- Cầu Xe, An Thổ:            	Lấy nước ngược (nếu điều kiện cho phép).

- Âu thuyền Cầu Cất:  	Lấy nước ngược và phục vụ giao thông thủy

1.2. Kết quả dự báo chất lượng nước tháng 4/2021

a)  Dự báo chỉ tiêu DO tháng 4/2021

Bảng 1.3: Kết quả dự báo DO tháng 4/2021

| Thời gian dự báo | Kết quả dự báo DO |
| --- | --- |
| Tuần 1 (01/04 - 07/04/2021) | - 2/12 vị trí có hàm lượng DO trung bình đạt tiêu chuẩn nước phục vụ SXNN theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1 là Cống Xuân Quan, Cầu Xe; - 7/12 vị trí có hàm lượng DO hòa tan trung bình < 3 mg/l có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng của thủy sản gồm: Cống Xuân Thụy, Cầu Như Quỳnh, Cống Kênh Cầu, Cống Ngọc Đà, Ngọc Lâm, Phần Hà và Bình Lâu; - So với đợt 8, số vị trí có hàm lượng DO đạt tiêu chuẩn nước phục vụ SXNN theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT vẫn được duy trì và hàm lượng DO có xu thế tiếp tục giảm nhẹ (từ 0,06 – 0,22 mg/l). Điều đó cho thấy, chất lượng nước vẫn đang tiếp tục ô nhiễm. Nhất là tại các Cống Xuân Thụy (1,04 mg/l), Kênh Cầu (0,82 mg/l); Cầu Như Quỳnh (1,55 mg/l) và Bình Lâu (1,29 mg/l). |
| Tuần 2 (08/4 - 14/4/2021) | - 2/12 vị trí có hàm lượng DO trung bình đạt tiêu chuẩn nước phục vụ SXNN theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1 là Cống Xuân Quan, An Thổ; - 7/12 vị trí có hàm lượng DO hòa tan trung bình < 3 mg/l có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng của thủy sản gồm: Cống Xuân Thụy, Cầu Như Quỳnh, Cống Kênh Cầu, Cống Ngọc Đà, Ngọc Lâm, Phần Hà và Bình Lâu; - So với đợt 9, số vị trí có hàm lượng DO đạt tiêu chuẩn nước phục vụ SXNN theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT vẫn được duy trì và hàm lượng DO có xu thế tiếp tục giảm nhẹ (từ 0,01 – 0,78 mg/l). Điều đó cho thấy, chất lượng nước vẫn đang tiếp tục ô nhiễm. Nhất là tại các Cống Xuân Thụy (0,86 mg/l), Kênh Cầu (0,89 mg/l); Cầu Như Quỳnh (1,64 mg/l) và Bình Lâu (1,67 mg/l). |
| Tuần 3 (15/4 - 21/4/2021) | - 3/12 vị trí có hàm lượng DO trung bình đạt tiêu chuẩn nước phục vụ SXNN theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1 là Cống Xuân Quan, Cầu Xe và An Thổ; - 8/12 vị trí có hàm lượng DO hòa tan trung bình < 3 mg/l có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng của thủy sản gồm: Cống Xuân Thụy, Cầu Như Quỳnh, Cống Kênh Cầu, Cống Ngọc Đà, Ngọc Lâm, Phần Hà, Bá Thủy và Bình Lâu; - So với đợt 10, số vị trí có hàm lượng DO đạt tiêu chuẩn nước phục vụ SXNN theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT tăng 1 vị trí; vị trí có hàm lượng DO < 3 mg/l tăng 1 vị trí (Bá Thủy). Hàm lượng DO có xu thế tiếp tục giảm nhẹ (từ 0,07 – 1,32 mg/l). Điều đó cho thấy, chất lượng nước vẫn đang tiếp tục ô nhiễm. Nhất là tại các Cống Xuân Thụy (1,05 mg/l), Kênh Cầu (0,82 mg/l); Cầu Như Quỳnh (1,55 mg/l) và Bình Lâu (1,37 mg/l). |
| Tuần 4 (22/4 - 30/4/2021) | - 1/12 vị trí có hàm lượng DO trung bình đạt tiêu chuẩn nước phục vụ SXNN theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B1 là Cống Xuân Quan; - 10/12 vị trí có hàm lượng DO hòa tan trung bình < 3 mg/l (tăng 2 vị trí so với đợt 11) có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng của thủy sản gồm: Cống Xuân Thụy, Cầu Như Quỳnh, Cống Kênh Cầu, Cống Ngọc Đà, Ngọc Lâm, Phần Hà, Bá Thủy, Bình Lâu, Cầu Xe và An Thổ; - So với đợt 11, số vị trí có hàm lượng DO đạt tiêu chuẩn nước phục vụ SXNN theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT vẫn được duy trì. Hàm lượng DO có xu thế tiếp tục giảm (từ 0,01 – 2,01 mg/l). Điều đó cho thấy, chất lượng nước vẫn đang tiếp tục ô nhiễm. Nhất là tại các Cống Xuân Thụy (0,88 mg/l), Kênh Cầu (0,88 mg/l); Cầu Như Quỳnh (1,64 mg/l) và Bình Lâu (1,56 mg/l). |

Trong tháng 4, hệ thống BHH có 7 đến 10/12 điểm có DO không đạt QCVN 08-MT:2015/BTNMT, cột B.

Một số vị trí có hàm lượng DO < 3 mg/l có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng của thủy sản gồm: Cống Xuân Thụy, Cầu Như Quỳnh, Cống Kênh Cầu, Cống Ngọc Đà, Ngọc Lâm, Phần Hà và Bình Lâu.

Số điểm có hàm lượng DO không đạt QCVN có xu hướng ổn định, điều đó có nghĩa chất lượng nước chưa được cải thiện do nguồn thải xả vào hệ thống đang diễn biết phức tạp và nguồn nước cấp vào hệ thống còn hạn chế.

b) Dự báo chỉ tiêu BOD5 tháng 4/2021

Bảng 1.4: Kết quả dự báo BOD5 tháng 4/2021

| Thời gian dự báo | Kết quả dự báo BOD5 |
| --- | --- |
| Tuần 1 (01/4 - 07/4/2021) | - 3/12 vị trí có hàm lượng BOD5 trung bình nằm trong QCVN 08-MT:2015/ BTNMT cột B1 là cống Xuân Quan, Cầu Xe và cống An Thổ. - 9/12 vị trí có hàm lượng BOD5 trung bình vượt QCVN từ 1,2 đến 2,9 lần, thuộc nguồn nước bị ô nhiễm (số vị trí ô nhiễm duy trì như đợt 8). - So với đợt 8, hàm lượng BOD5 tăng tại một số vị trí (Xuân Thụy và Ngọc Lâm); và vẫn duy trì ở mức cao như tại các cống Bình Lâu (40,3mg/l); Ngọc Lâm (35,5 mg/l); và Xuân Thụy (44 mg/l) |
| Tuần 2 (08/4 - 14/4/2021) | - 3/12 vị trí có hàm lượng BOD5 trung bình nằm trong QCVN 08-MT:2015/ BTNMT cột B1 là cống Xuân Quan, Cầu Xe và An Thổ. - 9/12 vị trí có hàm lượng BOD5 trung bình vượt QCVN từ 1,3 đến 3,5 lần, thuộc nguồn nước bị ô nhiễm (số vị trí ô nhiễm duy trì như đợt 9). - So với đợt 9, hàm lượng BOD5 tăng tại một số vị trí (Xuân Thụy, Kênh Cầu, Ngọc Đà và Cầu Cất); và vẫn duy trì ở mức cao như tại các cống Xuân Thụy (50,6 mg/l); Kênh Cầu (52,3mg/l); Ngọc Đà (39,2 mg/l); và Bình Lâu (34,2 mg/l). |
| Tuần 3 (15/4 - 21/4/2021) | - 3/12 vị trí có hàm lượng BOD5 trung bình nằm trong QCVN 08-MT:2015/ BTNMT cột B1 là cống Xuân Quan, Cầu Xe và An Thổ. - 9/12 vị trí có hàm lượng BOD5 trung bình vượt QCVN từ 1,4 đến 3,2 lần, thuộc nguồn nước bị ô nhiễm (số vị trí ô nhiễm duy trì như đợt 10). - So với đợt 10, hàm lượng BOD5 tăng tại một số vị trí (Xuân Thụy, Kênh Cầu, Ngọc Đà và Cầu Cất); và vẫn duy trì ở mức cao như tại các cống Xuân Thụy (41,7 mg/l); Kênh Cầu (47,4mg/l); Ngọc Đà (35,8 mg/l); và Bình Lâu (47,8 mg/l). |
| Tuần 4 (22/4 - 30/4/2021) | - 4/12 vị trí có hàm lượng BOD5 trung bình nằm trong QCVN 08-MT:2015/ BTNMT cột B1 là cống Xuân Quan, Cầu Cất, Cầu Xe và An Thổ. - 8/12 vị trí có hàm lượng BOD5 trung bình vượt QCVN từ 1,3 đến 2,3 lần, thuộc nguồn nước bị ô nhiễm (số vị trí ô nhiễm giảm 1 vị trí đợt 11). - So với đợt 11, hàm lượng BOD5 tăng tại Phần Hà; và vẫn duy trì ở mức cao như tại các cống Xuân Thụy (32,2 mg/l); và Bình Lâu (33,9 mg/l). |

Các điểm có hàm lượng BOD5 vượt QCVN ở mức cao (vượt trên 2 lần) gồm: cống Xuân Thụy, Kênh Cầu, Ngọc Đà, Phần Hà, Bình Lâu.

Các điểm quan trắc tại cống Xuân Quan, Cầu Xe, An Thổ luôn có hàm lượng BOD5 nằm trong QCVN do thường xuyên lấy được nước sông ngoài vào hệ thống qua các điểm này.

Trong tháng 4, số điểm có hàm lượng BOD5 không đạt QCVN (từ 8-9/12 điểm) vượt QCVN từ 1,2 đến 3,5 lần thuộc nguồn nước bị ô nhiễm.

c)  Dự báo chỉ tiêu NH4+ tháng 4/2021

Bảng 1.5: Kết quả dự báo NH4+ tháng 4/2021

| Thời gian dự báo | Kết quả dự báo NH4+ |
| --- | --- |
| Tuần 1 (01/4 - 07/4/2021) | - 2/12 vị trí có thông số NH4+ trung bình nằm trong QCVN 08-MT:2015/BTNMT là Xuân Quan, Cầu Xe; - 5/12 vị trí có thông số NH4+ trung bình vượt QCVN trên 10 lần (từ 10,6 đến 46,9 lần) tại các cống Bình Lâu, cống Xuân Thụy, Kênh Cầu, Ngọc Đà, Cầu Cất (ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng); - 2/12 vị trí có thông số NH4+ trung bình vượt QCVN từ 5 đến dưới 10 lần (từ 5,1 đến 7,5 lần): Cống Phần Hà, Bá Thủy (ô nhiễm nghiêm trọng). - 3/12 vị trí có thông số NH4+ trung bình vượt QCVN dưới 5 lần (từ 1,2 đến 4,8 lần): cống Ngọc Lâm, Như Quỳnh và An Thổ (nguồn nước bị ô nhiễm). |
| Tuần 2 (08/4 - 14/4/2021) | - 2/12 vị trí có thông số NH4+ trung bình nằm trong QCVN 08-MT:2015/BTNMT là Cầu Xe và An Thổ; - 5/12 vị trí có thông số NH4+ trung bình vượt QCVN trên 10 lần (từ 15,5 đến 34,7 lần) tại các cống Bình Lâu, cống Xuân Thụy, Kênh Cầu, Ngọc Đà, Cầu Cất (ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng); - 4/12 vị trí có thông số NH4+ trung bình vượt QCVN từ 5 đến dưới 10 lần (từ 5,1 đến 7,9 lần): Như Quỳnh, Cống Phần Hà, Bá Thủy, Ngọc Lâm (ô nhiễm nghiêm trọng). - 1/12 vị trí có thông số NH4+ trung bình vượt QCVN dưới 5 lần (1,4 lần): cống Xuân Quan (nguồn nước bị ô nhiễm). |
| Tuần 3 (15/4 - 21/4/2021) | - 3/12 vị trí có thông số NH4+ trung bình nằm trong QCVN 08-MT:2015/BTNMT là Xuân Quan, Cầu Xe và An Thổ; - 5/12 vị trí có thông số NH4+ trung bình vượt QCVN trên 10 lần (từ 16,2 đến 32,4 lần) tại các cống Bình Lâu, cống Xuân Thụy, Kênh Cầu, Ngọc Đà, Cầu Cất (ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng); - 2/12 vị trí có thông số NH4+ trung bình vượt QCVN từ 5 đến dưới 10 lần (8,1 lần): Như Quỳnh, Cống Phần Hà (ô nhiễm nghiêm trọng). - 2/12 vị trí có thông số NH4+ trung bình vượt QCVN dưới 5 lần (4,9 lần): cống Bá Thủy, Ngọc Lâm (nguồn nước bị ô nhiễm). |
| Tuần 4 (22/3 - 31/3/2021) | - 3/12 vị trí có thông số NH4+ trung bình nằm trong QCVN 08-MT:2015/BTNMT là Xuân Quan, Cầu Xe và An Thổ; - 3/12 vị trí có thông số NH4+ trung bình vượt QCVN trên 10 lần (từ 21,1 đến 34 lần) tại các cống Bình Lâu, cống Xuân Thụy, Ngọc Đà (ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng); - 5/12 vị trí có thông số NH4+ trung bình vượt QCVN từ 5 đến dưới 10 lần (7 – 8,8 lần): Như Quỳnh, Kênh Cầu, Ngọc Lâm, Cống Phần Hà và Bá Thủy (ô nhiễm nghiêm trọng). - 1/12 vị trí có thông số NH4+ trung bình vượt QCVN dưới 5 lần (1,6 lần): cống Cầu Cất (nguồn nước bị ô nhiễm). |

Trên hệ thống, trong tháng 4/2021 chỉ có 2 cống Cầu Xe và cống An Thổ có hàm lượng NH4+ nằm trong QCVN 08-MT:2015/BTNMT.

Số lượng các điểm có hàm lượng NH4+ vượt QCVN trên 10 có từ 3-5/12 điểm (cống Bình Lâu, cống Xuân Thụy và Ngọc Đà);

Số lượng điểm có hàm lượng NH4+ vượt QCVN từ 5 đến 10	lần có 4/12 điểm (Cầu Như Quỳnh, Bình Lâu và Ngọc Lâm).

Số lượng điểm có hàm lượng NH4+ vượt QCVN từ 1,1 đến dưới 5 lần có 4/15 điểm (cống Bá Thuỷ và Phần Hà).

Trong tháng 4, số điểm có hàm lượng NH4+ gấp trên 10 lần trong QCVN có xu hướng ổn định duy trì ở mức 3-5/12 điểm.

1.3. Dự báo xu thế chất lượng nước tháng 5/2021

- Dự báo chỉ tiêu DO tháng 52021 (Xem Hình 1.3)

Hình 1.3. Biểu đồ dự báo DO hệ thống BHH (tháng 5/2021)

Dự báo hàm lượng DO

- Hàm lượng DO dao động từ 0,9 – 5,07 mg/l; Thấp nhất tại Xuân Thụy và cao nhất tại Xuân Quan. Các vị trí có DO > 4g/l là Xuân Quan, Cầu Xe và An Thổ;

- Các vị trí bị ô nhiễm và có xu thế giảm DO: các cống Như Quỳnh, Bá Thủy, Bình Lâu, Phần Hà. Đây là những vị trí được dự báo tiếp tục bị ô nhiễm DO < 4 g/l

- Các vị trí có xu thế tăng (nhẹ) DO: Ngọc Đà, Xuân Quan và Cầu Xe

- Các vị trí có DO không biến đổi là: Cầu Cất, Ngọc Đà, Ngọc Lâm và An Thổ;

- Dự báo chỉ tiêu BOD5 tháng 5/2021 (Xem hình 1.4)

Hình 1.4. Biểu đồ dự báo BOD5 hệ thống BHH (tháng 5/2021)

Dự báo hàm lượng BOD5:

- Hàm lượng BOD5 dao động từ 9 – 70 mg/l; Thấp nhất tại An Thổ và cao nhất tại Ngọc Đà. Các vị trí có BOD5 < 15 mg/l là Xuân Quan, Cầu Xe và An Thổ;

- Các vị trí bị còn lại tiếp tục bị ô nhiễm, trong đó một số vị trí có xu thế tăng BOD5: các cống Như Quỳnh, Bá Thủy, Ngọc Đà và Phần Hà. Đây là những vị trí được dự báo tiếp tục bị ô nhiễm BOD5 > 15 mg/l.

- Dự báo chỉ tiêu NH4  tháng 5/2021 (Xem Hình 1.5)

Dự báo hàm lượng NH4:

- Hàm lượng NH4 dao động từ 0,8 – 28 mg/l; Thấp nhất tại An Thổ và cao nhất tại Xuân Thụy.

- Các vị trí có NH4 < 0,9 mg/l là Xuân Quan, Cầu Xe;

- Các vị trí bị còn lại tiếp tục bị ô nhiễm, trong đó một số vị trí có xu thế tăng NH4: các cống Xuân Thụy, Như Quỳnh, Ngọc Lâm và Bá Thủy. Đây cũng là những vị trí được dự báo tiếp tục bị ô nhiễm NH4 > 0,9 mg/l.

Hình 1.5. Biểu đồ dự báo NH4 hệ thống BHH (tháng 4/2021)

1.4. Các kiến nghị đề xuất

i) Về xu hướng diễn biến chất lượng nước trong tháng 5

Trong tháng 5, hàm lượng các thông số dự báo giảm (DO) và tăng hàm lượng NH4+ (so với tháng 4 vẫn duy trì ở mức cao) và chất lượng nước mặt trong hệ thống vẫn đang tiếp tục bị ô nhiễm và có xu thế lan rộng hơn.

Có thể thấy, tình trạng xả thải vào nguồn nước mặt trong hệ thống có diễn biến phức tạp, dự báo sẽ tiếp tục nên gây ô nhiễm tại một số vị trí như Cống Xuân Thụy, Kênh Cầu, cống Ngọc Đà và cống Bình Lâu. Hơn nữa, đây là thời kỳ không có lượng nước cấp cho hệ thống từ thượng nguồn và xu thế diễn biến mực nước tại thượng lưu cống Xuân Quan thấp hơn mực nước thiết kế nên sẽ hạn chế trong việc lấy nước; mực nước hạ lưu các cống Cầu Xe và An Thổ cũng thấp hơn mực nước thượng lưu nên cũng không thể lấy nước ngược.

ii) Về vận hành tưới tiêu

Công tác vận hành tưới tiêu đối với các công trình chính như sau:

- Tại cống Xuân Quan, mực nước sông Hồng thấp hơn mực nước thiết kế và tại một số thời điểm trong ngày mực nước thượng lưu thấp hơn so với mực nước trong hệ thống nên đóng cống Xuân Quan để giữ nước trong hệ thống.

- Hai cống Cầu Xe và An Thổ có thể tranh thủ để lấy nước ngược (nếu mực nước hạ lưu cao hơn thượng lưu) để cấp nước cho hệ thống. Các ngày còn lại phải đóng cống để giữ nước hoặc mở cống tiêu nước đệm trong trường hợp nước bị ô nhiễm nặng.

- Các đơn vị quản lý cống Xuân Thụy, Ngọc Đà, Kênh Cầu, Bá Thủy, Phần Hà và Bình Lâu có nhu cầu xả nước cần liên hệ với Công ty Bắc Hưng Hải để có phương án tiêu nước thải và thông báo cho các địa phương để hạn hạn chế lấy nước vào thời điểm mở các cống nêu trên.

- Các đơn vị khai thác CTTL cần kiểm tra để phát hiện trường hợp các doanh nghiệp lợi dụng thời điểm hệ thống mở cống lấy nước để xả thải.

Phần 2

KẾT QUẢ QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC THÁNG 4/2021

2.1. Kết quả đánh giá chất lượng nước theo chỉ số WQI

Bảng 2.1: Tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng nước qua các đợt quan trắc trong tháng 4/2021 theo chỉ số WQI

| Chỉ số WQI | Màu thể hiện | Số điểm quan trắc | Đợt 1 (08/04/2021) | Đợt 2 (19/04/2021) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Số điểm | TL% | Số điểm | TL% |
| 91-100 | Xanh nước biển | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76-90 | Xanh lá cây | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51-75 | Vàng | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26-50 | Da cam | 12 | 5 | 41,67 | 7 | 58,33 |
| 10-25 | Đỏ | 12 | 7 | 58,33 | 5 | 41,67 |
| <10 | Nâu | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đạt TC nước NTTS (WQI ≥ 76) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Đạt TC nước SXNN (WQI ≥ 51) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ghi chú:  WQI đánh giá theo quyết định 1460/QĐ-TCMT, ngày 12/11/2019 của Tổng cục Môi trường. Trong đó:

- WQI (91-100): Chất lượng nước rất tốt (Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt);

- WQI (76-90): Chất lượng nước tốt (Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp);

- WQI (51-75): Chất lượng nước trung bình (Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác);

- WQI (26-50): Chất lượng nước xấu (Sử dụng cho giao thông và các mục đích tương đương khác);

- WQI (10-25): Chất lượng nước kém (Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai);

- WQI (<10): Nước ô nhiễm rất nặng (Nước nhiễm độc, cần có biện pháp khắc phục xử lý).

Kết quả đánh giá chất lượng nước qua các đợt quan trắc trong tháng 4/2021 theo chỉ số WQI tại bảng 2.1, cho thấy: Tất cả các vị trí quan trắc ở cả 2 đợt lấy mẫu đều không đạt tiêu chuẩn nước sử dụng cho mục đích NTTS (WQI ≥ 76) và SXNN (WQI ≥ 51), trong đó:

- Đợt 1 (08/04/2021): 5/12 vị trí quan trắc (chiếm 41,67%) có chất lượng xấu chỉ đạt tiêu chuẩn nước sử dụng cho giao thông và các mục đích tương đương khác; 7/12 vị trí quan trắc (chiếm 58,33%) chất lượng nước kém, nước bị ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai.

- Đợt 2 (19/04/2021): 7/12 vị trí quan trắc (chiếm 58,33%) có chất lượng xấu chỉ đạt tiêu chuẩn nước sử dụng cho giao thông và các mục đích tương đương khác; 5/12 vị trí quan trắc (chiếm 41,67%) chất lượng nước kém, nước bị ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai.

Diễn biến chỉ số chất lượng nước WQI tại các vị trí qua các đợt quan trắc trong tháng 4/2021 thể hiện tại hình 2.1.

Chất lượng nước theo chỉ số WQI tại các vị trí trong mỗi đợt quan trắc, thể hiện qua giá trị và đánh giá màu sắc được trình bày tại hình 2.2 & 2.3.

Hình 2.1. Diễn biến chỉ số WQI các đợt quan trắc trong tháng 4/2021

Hình 2.2. Chất lượng nước trong CTTL Bắc Hưng Hải theo chỉ số WQI tại các vị trí lấy mẫu ngày 08/04/2021 (đợt 1_tháng 4/2021)

Hình 2.3. Chất lượng nước trong CTTL Bắc Hưng Hải theo chỉ số WQI tại các vị trí lấy mẫu ngày 19/04/2021 (đợt 2_tháng 4/2021)

2.2. Đánh giá chất lượng nước theo các chỉ tiêu hóa lý và vi sinh

2.2.1. Đánh giá chất lượng nước phục vụ NTTS theo các chỉ tiêu hóa lý và vi sinh

Chất lượng nước phục vụ NTTS theo các chỉ tiêu hóa lý và vi sinh được đánh giá so sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1.

Kết quả đánh giá chất lượng phục vụ NTTS tại mỗi vị trí quan trắc qua các đợt quan trắc trình bày chi tiết tại bảng 2.2.

Bảng 2.2: Đánh giá chất lượng nước phục vụ NTTS theo các chỉ tiêu hóa lý vi sinh tại các vị trí và đợt quan trắc tháng 4/2021 (QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1)

| TT | KH mẫu | Trạm đo | Đợt 1 (08/04/2021) | Đợt 2 (19/04/2021) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BHH1 | Cống Xuân Quan | 6 chỉ tiêu: + DO dưới 1,36 lần; + BOD5: 1,03 lần; + NH4+: 1,87 lần; + NO2-¨1,60 lần; + PO43- : 5,00 lần; + Coliform: 14,00 lần.. | 6 chỉ tiêu: + pH: 1,02 lần + DO dưới 1,36 lần; + BOD5: 1,10 lần; + COD: 1,01 lần; + NH4+: 4,30 lần; + Coliform: 21,60 lần.. |
| 2 | BHH2 | Cống Xuân Thụy | 7 chỉ tiêu: + DO dưới 4,29 lần; + TSS: 1,91 lần + BOD5: 6,45 lần; + COD: 7,39 lần; + NH4+: 97,07 lần; + PO43- : 21,20 lần; + Coliform: 6.400,00 lần | 7 chỉ tiêu: + DO dưới 4,00 lần; + TSS: 1,28 lần + BOD5: 8,43 lần; + COD: 8,54 lần; + NH4+: 53,00 lần; + PO43- : 6,60 lần; + Coliform: 256,00 lần |
| 3 | BHH3 | Cầu Như Quỳnh | 7 chỉ tiêu: + DO dưới 3,75 lần; + BOD5: 2,88 lần; + COD: 2,62 lần; + NH4+: 21,27 lần; + NO2-¨1,20 lần; + PO43- : 23,80 lần; + Coliform: 17,20 lần. | 7 chỉ tiêu: + DO dưới 3,53 lần; + TSS: 1,49 lần; + BOD5: 4,53 lần; + COD: 4,03 lần; + NH4+: 18,67 lần; + PO43- : 3,00 lần; + Coliform: 32,40 lần. |
| 4 | BHH4 | Cống Kênh Cầu | 7 chỉ tiêu: + DO dưới 5,45 lần; + TSS: 1,46 lần + BOD5: 5,73 lần; + COD: 5,96 lần; + NH4+: 21,67 lần; + PO43- : 25,00 lần; + Coliform: 68,00 lần. | 7 chỉ tiêu: + DO dưới 7,50 lần; + TSS: 1,19 lần + BOD5: 5,15 lần; + COD: 4,77 lần; + NH4+: 37,33 lần; + PO43- : 10,60 lần; + Coliform: 17,20 lần. |
| 5 | BHH5 | Cống Ngọc Đà | 7 chỉ tiêu: + DO dưới 2,40 lần; + TSS: 2,01 lần; + BOD5: 6,03 lần; + COD: 6,91 lần; + NH4+: 75,03 lần; + PO43- : 25,80 lần; + Coliform: 19,60 lần | 7 chỉ tiêu: + DO dưới 2,86 lần; + TSS: 2,92 lần; + BOD5: 7,55 lần; + COD: 7,58 lần; + NH4+: 72,80 lần; + PO43- : 5,00 lần; + Coliform: 640,00 lần. |
| 6 | BHH6 | Cống Ngọc Lâm | 6 chỉ tiêu: + DO dưới 3,33 lần; + BOD5: 3,35 lần; + COD: 3,10 lần; + NH4+: 19,40 lần; + PO43- : 3,40 lần; + Coliform: 6,80 lần | 7 chỉ tiêu: + DO dưới 2,86 lần; + BOD5: 4,10 lần; + COD: 3,49 lần; + NH4+: 32,67 lần; + NO2-: 1,20 lần; + PO43- : 3,00 lần; + Coliform: 6,80 lần |
| 7 | BHH7 | Cống Phần Hà | 7 chỉ tiêu: + DO dưới 3,75 lần; + BOD5: 6,53 lần; + COD: 6,44 lần; + NH4+: 22,03 lần; + NO2-: 2,00 lần: + PO43- : 5,80 lần; + Coliform: 12,40 lần.. | 7 chỉ tiêu: + DO dưới 3,75 lần; + TSS: 3,63 lần; + BOD5: 2,85 lần; + COD: 2,78 lần; + NH4+: 9,33 lần; + PO43- : 3,40 lần; + Coliform: 3,60 lần. |
| 8 | BHH8 | Cống Bá Thủy | 7 chỉ tiêu: + DO dưới 3,33 lần; + BOD5: 3,88 lần; + COD: 3,58 lần; + NH4+: 20,53 lần; + NO2-: 1,60 lần; + PO43- : 1,40 lần;; + Coliform: 36,80 lần.. | 6 chỉ tiêu: + DO dưới 2,07 lần; + BOD5: 3,98 lần; + COD: 3,54 lần; + NH4+: 23,33 lần; + PO43- : 4,20 lần;; + Coliform: 40,00 lần. |
| 9 | BHH9 | Cống Bình Lâu | 7 chỉ tiêu: + DO dưới 3,53 lần; + TSS: 2,00 lần + BOD5: 8,55 lần; + COD: 10,25 lần; + NH4+: 74,67 lần; + PO43- : 33,80 lần; + Coliform: 324,00 lần | 7 chỉ tiêu: + DO dưới 3,33 lần; + TSS: 2,08 lần + BOD5: 8,83 lần; + COD: 9,10 lần; + NH4+: 70,00 lần; + PO43- : 13,20 lần; + Coliform: 640,00 lần. |
| 10 | BHH10 | Cống Cầu Cất | 6 chỉ tiêu: + DO dưới 1,62 lần; + BOD5: 1,55 lần; + COD: 1,67 lần; + NH4+: 4,47 lần; + PO43- : 7,00 lần; + Coliform: 6,80 lần. | 6 chỉ tiêu: + DO dưới 1,54 lần; + BOD5: 1,53 lần; + COD: 1,52 lần; + NH4+: 5,60 lần; + NO2-: 1,20 lần; + Coliform: 21,60 lần. |
| 11 | BHH11 | Cống An Thổ | 6 chỉ tiêu: + DO dưới 1,46 lần; + BOD5: 2,03 lần; + COD: 2,15 lần; + NH4+: 2,23 lần; + PO43- : 1,20 lần; + Coliform: 5,60 lần. | 7 chỉ tiêu: + DO dưới 3,00 lần; + TSS: 1,88 lần; + BOD5: 2,70 lần; + COD: 2,53 lần; + NH4+: 2,23 lần; + NO2-: 1,60 lần; + Coliform: 6,80 lần. |
| 12 | BHH12 | Cống Cầu Xe | 5 chỉ tiêu: + DO dưới 1,36 lần; + BOD5: 1,55 lần; + COD: 1,67 lần; + NH4+: 3,53 lần; + Coliform: 36,80 lần. | 7 chỉ tiêu: + DO dưới 3,33 lần; + TSS: 2,62 lần; + BOD5: 2,70 lần; + COD: 2,53 lần; + NH4+: 1,50 lần; + NO2-: 1,60 lần; + Coliform: 11,60 lần. |

Tổng hợp về số vị trí quan trắc có ≥ 5 chỉ tiêu hóa lý vi sinh vượt tiêu chuẩn nước phục vụ NTTS qua các đợt quan trắc tại bảng 2.3, cho thấy: Tất cả các vị trí quan trắc ở cả 2 đợt lấy mẫu đều có ≥ 5 chỉ tiêu hóa lý, vi sinh vượt TCCP.

Bảng 2.3: Tổng hợp  số chỉ tiêu hoá lý, vi sinh vượt tiêu chuẩn nước phục vụ NTTS qua các đợt quan trắc trong tháng 4/2021 (QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1)

| Số chỉ tiêu vượt TCCP | Đợt 1 (08/04/2021) | Đợt 2 (19/04/2021) |
| --- | --- | --- |
|  | Số điểm | TL% | Số điểm | TL% |
| 0 chỉ tiêu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 chỉ tiêu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 chỉ tiêu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 chỉ tiêu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 chỉ tiêu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 chỉ tiêu | 1 | 8,33 | 0 | 0 |
| 6 chỉ tiêu | 4 | 33,33 | 3 | 25,00 |
| 7 chỉ tiêu | 7 | 58,33 | 9 | 75,00 |
| 8 chỉ tiêu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng | 12 | 100 | 12 | 100 |

Về phạm vị và mức độ ô nhiễm theo các chỉ tiêu ô nhiễm hóa lý và vi sinh (bảng 2.4), cho thấy:

- Đối với DO: 100% số vị trí quan trắc ở cả 2 đợt lấy mẫu trong tháng 4/2021 đều dưới yêu cầu TCCP.

- Đối với TSS:

- Số vị trí vượt TCCP cao nhất vào đợt 2 (19/04/2021) với 8/12 vị trí, chiếm 66,67%; thấp nhất vào đợt 1 (08/04/2021) với 4/12 vị trí, chiếm 33,33%.

- Giá trị TSS cực đại đạt cao nhất vào đợt 2 (19/04/2021) là 72,55 mg/l, vượt TCCP 3,63 lần; thấp nhất vào đợt 1 (08/04/2021) tại là 40,29 mg/l, vượt TCCP 2,01 lần.

- Đối với BOD5:

- 100% số vị trí quan trắc ở cả 2 đợt lấy mẫu trong tháng 4/2021 đều vượt TCCP.

- Giá trị BOD5 cực đại đạt cao nhất vào đợt 2 (19/04/2021) là 35,3 mg/l, vượt TCCP 8,83 lần; thấp nhất vào đợt 1 (08/04/2021) là 34,2 mg/l, vượt TCCP 8,55 lần.

- Đối với COD:

- Số vị trí vượt TCCP cao nhất vào đợt 2 (19/04/2021) với 12/12 vị trí, chiếm 100%; thấp nhất vào đợt 1 (08/04/2021) với 11/12 vị trí, chiếm 91,67%.

- Giá trị COD cực đại đạt cao nhất vào đợt 1 (08/04/2021) là 102,5 mg/l, vượt TCCP 10,25 lần; thấp nhất vào đợt 2 (19/04/2021) là 91,0 mg/l, vượt TCCP 9,10 lần.

- Đối với NH4-:

- 100% số vị trí quan trắc ở cả 2 đợt lấy mẫu trong tháng 4/2021 đều vượt TCCP.

- Giá trị NH4- cực đại, đạt cao nhất vào đợt 1 (08/04/2021) là 29,12 mg/l, vượt TCCP 97,07 lần; thấp nhất vào đợt 2 (19/04/2021) là 21,84 mg/l, vượt TCCP 72,80 lần.

- Đối với NO2-:

- Cả 2 đợt lấy mẫu đều có 4/12 vị trí quan trắc (chiếm 33,33%) vượt TCCP.

- Giá trị NO2- cực đại đạt cao nhất vào đợt 1 (08/04/2021) là 0,10 mg/l, vượt TCCP 2,00 lần; thấp nhất vào đợt 2 (19/04/2021) là 0,08 mg/l, vượt TCCP 1,60 lần.

- Đối với PO43-:

- Số điểm vượt TCCP cao nhất vào đợt 1 (08/04/2021) với 11/12 vị trí, chiếm 91,67%; thấp nhất vào đợt 2 (19/04/2021) với 8/12 vị trí, chiếm 66,67%.

- Giá trị PO43- cực đại đạt cao nhất vào đợt 1 (08/04/2021) là 3,38 mg/l, vượt TCCP 33,80 lần; thấp nhất vào đợt 2 (19/04/2021) là 1,32 mg/l, vượt TCCP 13,20 lần.

- Đối với Coliform:

- 100% số vị trí quan trắc ở cả 2 đợt lấy mẫu trong tháng 4/2021 đều vượt TCCP.

- Giá trị Coliform cực đại đạt cao nhất vào đợt 1 (08/04/2021) là 16.000.000 MPN/100ml, vượt TCCP 6.400,00 lần; thấp nhất vào đợt 2 (19/04/2021) là 1.600.000 MPN/100ml, vượt TCCP 640,00 lần.

Bảng 2.4: Tổng hợp đánh giá CLN phục vụ NTTS theo các chỉ tiêu hóa lý, vi sinh qua các đợt quan trắc trong tháng 4/2021 (QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1)

| Chỉ tiêu phân tích | Đợt 1 (08/04/2021) | Đợt 2 (19/04/2021) |
| --- | --- | --- |
|  | Giá trị cao nhất | Số điểm vượt TCCP | TL (%) | Giá trị cao nhất | Số điểm vượt TCCP | TL (%) |
| DO (mg/l) | 4,40 | 12 | 100 | 4,40 | 12 | 100 |
| TSS (mg/l) | 40,29 | 4 | 33,33 | 72,55 | 8 | 66,67 |
| BOD5 (mg/l) | 34,2 | 12 | 100 | 35,3 | 12 | 100 |
| COD (mg/l) | 102,5 | 11 | 91,67 | 91,0 | 12 | 100 |
| NH4+ (mg/l) | 29,12 | 12 | 100 | 21,84 | 12 | 100 |
| NO2- (mg/l) | 0,10 | 4 | 33,33 | 0,08 | 4 | 33,33 |
| PO43- (mg/l) | 3,38 | 11 | 91,67 | 1,32 | 8 | 66,67 |
| Coliform (MPN/100ml) | 16 x 106 | 12 | 100 | 1.6 x 105 | 12 | 100 |

2.2.2. Đánh giá chất lượng nước phục vụ SXNN theo các chỉ tiêu hóa lý và vi sinh

Chất lượng nước phục vụ SXNN theo các chỉ tiêu hóa lý và vi sinh được đánh giá so sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1.

Kết quả đánh giá chất lượng phục vụ SXNN tại mỗi vị trí quan trắc qua các đợt lấy mẫu trình bày chi tiết tại bảng 2.5.

Bảng 2.5: Đánh giá chất lượng nước phục vụ SXNN theo các chỉ tiêu hóa lý vi sinh tại các vị trí và đợt quan trắc tháng 4/2021 (QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1)

| TT | KH mẫu | Trạm đo | Đợt 1 (08/04/2021) | Đợt 2 (19/04/2021) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BHH1 | Cống Xuân Quan | 3 chỉ tiêu + NO2-¨1,60 lần; + PO43- : 1,67 lần; + Coliform: 4,67 lần. | 2 chỉ tiêu + NH4+: 1,43 lần; + Coliform: 7,20 lần. |
| 2 | BHH2 | Cống Xuân Thụy | 6 chỉ tiêu: + DO dưới 2,86 lần; + BOD5: 1,72 lần; + COD: 2,46 lần; + NH4+: 32,36 lần; + PO43- : 7,07 lần; + Coliform: 2.133,33 lần. | 6 chỉ tiêu: + DO dưới 2,67 lần; + BOD5: 2,25 lần; + COD: 2,85 lần; + NH4+: 17,67 lần; + PO43- : 2,20 lần; + Coliform: 85,33 lần. |
| 3 | BHH3 | Cầu Như Quỳnh | 5 chỉ tiêu: + DO dưới 2,50 lần; + NH4+: 7,09 lần; + NO2-: 1,20 lần; + PO43- : 7,93 lần; + Coliform: 5,73 lần. | 5 chỉ tiêu: + DO dưới 2,35 lần; + BOD5: 1,21 lần; + COD: 1,34 lần; + NH4+: 6,22 lần; + Coliform: 10,80 lần. |
| 4 | BHH4 | Cống Kênh Cầu | 6 chỉ tiêu: + DO dưới 3,64 lần; + BOD5: 1,53 lần; + COD: 1,99 lần; + NH4+: 7,22 lần; + PO43- : 8,33 lần; + Coliform: 22,67 lần. | 6 chỉ tiêu: + DO dưới 5,00 lần; + BOD5: 1,37 lần; + COD: 1,59 lần; + NH4+: 12,44 lần; + PO43- : 3,53 lần; + Coliform: 5,73 lần. |
| 5 | BHH5 | Cống Ngọc Đà | 6 chỉ tiêu: + DO dưới 1,60 lần; + BOD5: 1,61 lần; + COD: 2,30 lần; + NH4+: 25,01 lần; + PO43- : 8,60 lần; + Coliform: 6,53 lần. | 7 chỉ tiêu: + DO dưới 1,90 lần; + TSS: 1,17 lần; + BOD5: 2,01 lần; + COD: 2,53 lần; + NH4+: 24,27 lần; + PO43- : 1,67 lần; + Coliform: 213,33 lần.. |
| 6 | BHH6 | Cống Ngọc Lâm | 5 chỉ tiêu: + DO dưới 2,22 lần; + COD: 1,03 lần; + NH4+: 6,47 lần; + PO43- : 1,13 lần; + Coliform: 2,27 lần. | 6 chỉ tiêu: + DO dưới 1,90 lần; + BOD5: 1,09 lần; + COD: 1,16 lần; + NH4+: 10,89 lần; + NO2-: 1,20 lần; + Coliform: 2,27 lần. |
| 7 | BHH7 | Cống Phần Hà | 7 chỉ tiêu: + DO dưới 2,50 lần; + BOD5: 1,74 lần; + COD: 2,15 lần; + NH4+: 7,34 lần; + NO2-: 2,00 lần: + PO43- : 1,93 lần; + Coliform: 4,13 lần. | 5 chỉ tiêu: + DO dưới 2,50 lần; + TSS: 1,45 lần; + NH4+: 3,11 lần; + PO43- : 1,13 lần; + Coliform: 1,20 lần. |
| 8 | BHH8 | Cống Bá Thủy | 6 chỉ tiêu: + DO dưới 2,22 lần; + BOD5: 1,03 lần; + COD: 1,19 lần; + NH4+: 6,84 lần; + NO2-: 1,60 lần; + Coliform: 12,27 lần. | 6 chỉ tiêu: + DO dưới 1,38 lần; + BOD5: 1,06 lần; + COD: 1,18 lần; + NH4+: 7,78 lần; + PO43- : 1,40 lần; + Coliform: 13,33 lần. |
| 9 | BHH9 | Cống Bình Lâu | 6 chỉ tiêu: + DO dưới 2,35 lần; + BOD5: 2,28 lần; + COD: 3,42 lần; + NH4+: 24,89 lần; + PO43- : 11,27 lần; + Coliform: 108,00 lần. | 6 chỉ tiêu: + DO dưới 2,22 lần; + BOD5: 2,35 lần; + COD: 3,03 lần; + NH4+: 23,33 lần; + PO43- : 4,40 lần; + Coliform: 213,33 lần. |
| 10 | BHH10 | Cống Cầu Cất | 4 chỉ tiêu: + DO dưới 1,08 lần; + NH4+: 1,49 lần; + PO43- : 2,33 lần; + Coliform: 2,27 lần. | 4 chỉ tiêu: + DO dưới 1,03 lần; + NH4+: 1,87 lần; + NO2-: 1,20 lần; + Coliform: 7,20 lần. |
| 11 | BHH11 | Cống An Thổ | 1 chỉ tiêu: + Coliform: 1,87 lần. | 3 chỉ tiêu: + DO dưới 2,00 lần; + NO2-: 1,60 lần; + Coliform: 2,27 lần. |
| 12 | BHH12 | Cống Cầu Xe | 2 chỉ tiêu + NH4+: 1,18 lần; + Coliform: 12,27 lần. | 4 chỉ tiêu + DO dưới 2,22 lần; + TSS: 1,05 lần; + NO2-: 1,60 lần; + Coliform: 3,87 lần. |

Tổng hợp về số vị trí quan trắc có ≥ 5 chỉ tiêu hóa lý vi sinh vượt tiêu chuẩn nước phục vụ SXNN qua các đợt quan trắc tại bảng 2.6, cho thấy: Cả 2 đợt lấy mẫu đều có 8/12 vị trí quan trắc (chiếm 66,67%) có ≥ 5 chỉ tiêu hóa lý, vi sinh vượt TCCP.

Bảng 2.6: Tổng hợp số chỉ tiêu hoá lý, vi sinh vượt tiêu chuẩn nước phục vụ SXNN qua các đợt quan trắc trong tháng 4/2021 (QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1)

| Số chỉ tiêu vượt TCCP | Đợt 1 (08/04/2021) | Đợt 2 (19/04/2021) |
| --- | --- | --- |
|  | Số điểm | TL% | Số điểm | TL% |
| 0 chỉ tiêu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 chỉ tiêu | 1 | 8,33 | 0 | 0 |
| 2 chỉ tiêu | 1 | 8,33 | 1 | 8,33 |
| 3 chỉ tiêu | 1 | 8,33 | 1 | 8,33 |
| 4 chỉ tiêu | 1 | 8,33 | 2 | 16,67 |
| 5 chỉ tiêu | 2 | 16,67 | 2 | 16,67 |
| 6 chỉ tiêu | 5 | 41,67 | 5 | 41,67 |
| 7 chỉ tiêu | 1 | 8,33 | 1 | 8,33 |
| 8 chỉ tiêu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng | 12 | 100 | 12 | 100 |

Về phạm vị và mức độ ô nhiễm theo các chỉ tiêu ô nhiễm hóa lý và vi sinh (bảng 2.7), cho thấy:

- Đối với DO: Số vị trí dưới yêu cầu TCCP cao nhất vào đợt 2 (19/04/2021) với 11/12 vị trí, chiếm 91,67%; thấp nhất vào đợt 1 (08/04/2021) với 9/12 vị trí, chiếm 75,00%.

- Đối với TSS:

- Tất cả các vị trí quan trắc đợt 1 (08/04/2021) nằm trong giới hạn TCCP; Đợt 2 (19/04/2021) có 3/12 vị trí quan trắc (chiếm 25%) vượt TCCP.

- Giá trị TSS cực đại đạt cao nhất vào đợt 2 (19/04/2021) là 72,55 mg/l, vượt TCCP 1,45 lần.

- Đối với BOD5:

- Số vị trí vượt TCCP cao nhất vào đợt 2 (19/04/2021) với 7/12 vị trí, chiếm 58,33%; thấp nhất vào đợt 1 (08/04/2021) với 6/12 vị trí, chiếm 50,00%.

- Giá trị BOD5 cực đại đạt cao nhất vào đợt 2 (19/04/2021) là 35,3 mg/l, vượt TCCP 2,35 lần; thấp nhất vào đợt 1 (08/04/2021) là 34,2 mg/l, vượt TCCP 2,28 lần.

- Đối với COD:

- Cả 2 đợt lấy mẫu đều có 7/12 vị trí quan trắc (chiếm 58,33%) vượt TCCP.

- Giá trị COD cực đại đạt cao nhất vào đợt 1 (08/04/2021) là 102,5 mg/l, vượt TCCP 3,42 lần; thấp nhất vào đợt 2 (19/04/2021) là 91,0 mg/l, vượt TCCP 3,03 lần.

- Đối với NH4-:

- Cả 2 đợt lấy mẫu đều có 10/12 vị trí quan trắc (chiếm 83,33%) vượt TCCP.

- Giá trị NH4- cực đại, đạt cao nhất vào đợt 1 (08/04/2021) là 29,12 mg/l, vượt TCCP 32,36 lần; thấp nhất vào đợt 2 (19/04/2021) là 21,84 mg/l, vượt TCCP 24,27 lần.

- Đối với NO2-:

- Cả 2 đợt lấy mẫu đều có 4/12 vị trí quan trắc (chiếm 33,33%) vượt TCCP.

- Giá trị NO2- cực đại đạt cao nhất vào đợt 1 (08/04/2021) là 0,10 mg/l, vượt TCCP 2,00 lần; thấp nhất vào đợt 2 (19/04/2021) là 0,08 mg/l, vượt TCCP 1,60 lần.

- Đối với PO43-:

- Số điểm vượt TCCP cao nhất vào đợt 1 (08/04/2021) với 9/12 vị trí, chiếm 75,00%; thấp nhất vào đợt 2 (19/04/2021) với 6/12 vị trí, chiếm 50,00%.

- Giá trị PO43- cực đại đạt cao nhất vào đợt 1 (08/04/2021) là 3,38 mg/l, vượt TCCP 11,27 lần; thấp nhất vào đợt 2 (19/04/2021) là 1,32 mg/l, vượt TCCP 4,40 lần.

- Đối với Coliform:

- 100% số vị trí quan trắc ở cả 2 đợt lấy mẫu trong tháng 4/2021 đều vượt TCCP.

- Giá trị Coliform cực đại đạt cao nhất vào đợt 1 (08/04/2021) là 16.000.000 MPN/100ml, vượt TCCP 2.133,33 lần; thấp nhất vào đợt 2 (19/04/2021) là 1.600.000 MPN/100ml, vượt TCCP 213,33 lần.

Bảng 2.7: Tổng hợp đánh giá CLN phục vụ SXNN theo các chỉ tiêu hóa lý, vi sinh qua các đợt quan trắc trong tháng 4/2021

| Chỉ tiêu phân tích | Đợt 1 (08/04/2021) | Đợt 2 (19/04/2021) |
| --- | --- | --- |
|  | Giá trị cao nhất | Số điểm vượt TCCP | TL (%) | Giá trị cao nhất | Số điểm vượt TCCP | TL (%) |
| DO (mg/l) | 4,40 | 9 | 75,00 | 4,40 | 11 | 91,67 |
| TSS (mg/l) | 40,29 | 0 | 0 | 72,55 | 3 | 25,00 |
| BOD5 (mg/l) | 34,20 | 6 | 50,00 | 35,30 | 7 | 58,33 |
| COD (mg/l) | 102,50 | 7 | 58,33 | 91,00 | 7 | 58,33 |
| NH4+ (mg/l) | 29,12 | 10 | 83,33 | 21,84 | 10 | 83,33 |
| NO2- (mg/l) | 0,10 | 4 | 33,33 | 0,08 | 4 | 33,33 |
| PO43- (mg/l) | 3,38 | 9 | 75,00 | 1,32 | 6 | 50,00 |
| Coliform (MPN/100ml) | 16 x 106 | 12 | 100 | 1.6 x 105 | 12 | 100 |

2.2.3. Diễn biến chất lượng nước theo các chỉ tiêu hóa lý và vi sinh qua các đợt quan trắc tháng 4/2021

Diễn  biến chất lượng nước trong hệ thống theo các chỉ tiêu hóa lý và vi sinh qua các đợt quan trắc trong tháng 4/2021 được thể hiện tại các hình 2.4 – 2.11

| Hình 2.4. Diễn biến hàm lượng DO các đợt quan trắc trong tháng 4/2021 | Hình 2.5. Diễn biến hàm lượng TSS các đợt quan trắc trong tháng 4/2021 |
| --- | --- |
| Hình 2.6. Diễn biến hàm lượng BOD5 các đợt quan trắc trong tháng 4/2021 | Hình 2.7. Diễn biến hàm lượng COD các đợt quan trắc trong tháng 4/2021 |
| Hình 2.8. Diễn biến hàm lượng NH4+ các đợt quan trắc trong tháng 4/2021 | Hình 2.9. Diễn biến hàm lượng NO2- các đợt quan trắc trong tháng 4/2021 |
| Hình 2.10. Diễn biến hàm lượng PO43- các đợt quan trắc trong tháng 4/2021 | Hình 2.11. Diễn biến hàm lượng Coliform các đợt quan trắc trong tháng 4/2021 |

2.3. Đánh giá chất lượng nước theo các chỉ tiêu kim loại nặng

So sánh chất lượng nước theo các chỉ tiêu kim loại nặng ở các đợt quan trắc trong tháng 4/2021 với tiêu chuẩn nước phục vụ NTTS (QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1) và SXNN (QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1) trình bày tại bảng 2.8, cho thấy: Hàm lượng Pb và Cd ở tất cả các vị trí quan trắc đều nằm trong giới hạn TCCP.

Bảng 2.8: Tổng hợp đánh giá CLN phục vụ NTTS và SXNN theo các chỉ tiêu kim loại nặng qua các đợt quan trắc trong tháng 4/2021

| Chỉ tiêu phân tích | Pb | Cd |
| --- | --- | --- |
|  | Đợt 1 (08/04/2021) | Đợt 2 (19/03/2021) | Đợt 1 (08/04/2021) | Đợt 2 (19/04/2021) |
| Giá trị Min (ppb) | 0,39 | 0,55 | 0,29 | 0,41 |
| Giá trị Max (ppb) | 5,89 | 6,12 | 4,88 | 4,73 |
| Số điểm vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Số điểm vượt QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Diễn  biến chất lượng nước trong hệ thống theo các chỉ tiêu kim loại nặng qua các đợt quan trắc trong tháng 4/2021 được thể hiện tại các hình 2.12 & 2.13.

| Hình 2.12. Diễn biến hàm lượng Pb các đợt quan trắc trong tháng 4/2021 | Hình 2.13. Diễn biến hàm lượng Cd các đợt quan trắc trong tháng 4/2021 |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

Phụ lục 1.  Kết quả phân tích và tính chỉ số WQI trong hệ thống Bắc Hưng Hải ngày 08/04/2021 (đợt 1_tháng 4/2021)

Phụ lục 2.  Kết quả phân tích và tính chỉ số WQI trong hệ thống Bắc Hưng Hải ngày 19/04/2021 (đợt 2_tháng 4/2021)

Phụ lục 1:  Kết quả phân tích và tính chỉ số WQI trong hệ thống Bắc Hưng Hải ngày 08/04/2021 (đợt 1_tháng 4/2021)

| TT | Ký hiệu mẫu | Vị trí lấy mẫu | Nhiệt độ (oC) | pH (-) | DO (mg/l) | Độ đục (NTU) | TSS (mg/l) | BOD5 (mg/l) | COD (mg/l) | NH4+ (mg/l) | NO2- (mg/l) | PO43- (mg/l) | Coliform (MPN/100ml) | Pb (ppb) | Cd (ppb) | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BHH1 | C. Xuân Quan | 24,8 | 8,21 | 4,4 | 12,05 | 11,41 | 4,1 | 9,5 | 0,56 | 0,08 | 0,50 | 35.000 | 0,45 | 0,29 | 32 |
| 2 | BHH2 | C. Xuân Thụy | 25,7 | 7,77 | 1,4 | 22,11 | 38,15 | 25,8 | 73,9 | 29,12 | <0,01 | 2,12 | 16.000.000 | 4,49 | 4,88 | 21 |
| 3 | BHH3 | Cầu Như Quỳnh | 25,5 | 7,49 | 1,6 | 12,31 | 16,78 | 11,5 | 26,2 | 6,38 | 0,06 | 2,38 | 43.000 | 5,89 | 1,67 | 19 |
| 4 | BHH4 | Cống Kênh Cầu | 25,0 | 7,31 | 1,1 | 23,34 | 29,12 | 22,9 | 59,6 | 6,50 | <0,01 | 2,50 | 170.000 | 1,57 | 0,98 | 22 |
| 5 | BHH5 | Cống Ngọc Đà | 25,0 | 7,34 | 2,5 | 36,11 | 40,29 | 24,1 | 69,1 | 22,51 | <0,01 | 2,58 | 49.000 | 1,34 | 0,79 | 23 |
| 6 | BHH6 | Cống Ngọc Lâm | 25,7 | 7,33 | 1,8 | 13,88 | 19,75 | 13,4 | 31,0 | 5,82 | 0,04 | 0,34 | 17.000 | 2,01 | 0,69 | 28 |
| 7 | BHH7 | Cống Phần Hà | 26,9 | 7,30 | 1,6 | 11,18 | 14,73 | 26,1 | 64,4 | 6,61 | 0,10 | 0,58 | 31.000 | 1,28 | 2,05 | 16 |
| 8 | BHH8 | Cống Bá Thủy | 25,5 | 7,04 | 1,8 | 10,83 | 18,08 | 15,5 | 35,8 | 6,16 | 0,08 | 0,14 | 92.000 | 1,21 | 1,49 | 24 |
| 9 | BHH9 | Cống Bình Lâu | 26,0 | 7,09 | 1,7 | 23,36 | 39,91 | 34,2 | 102,5 | 22,40 | <0,01 | 3,38 | 810.000 | 4,68 | 2,82 | 21 |
| 10 | BHH10 | Cống Cầu Cất | 26,7 | 7,59 | 3,7 | 13,83 | 19,72 | 6,2 | 16,7 | 1,34 | 0,04 | 0,70 | 17.000 | 0,53 | 1,14 | 32 |
| 11 | BHH11 | Cống An Thổ | 25,4 | 7,47 | 4,1 | 13,13 | 14,81 | 8,1 | 21,5 | 0,67 | 0,02 | 0,12 | 14.000 | 0,39 | 0,61 | 37 |
| 12 | BHH12 | Cống Cầu Xe | 26,4 | 7,47 | 4,4 | 16,31 | 18,45 | 6,2 | 16,7 | 1,06 | 0,02 | 0,08 | 92.000 | 0,55 | 0,67 | 37 |
| QCVN08-MT:2015/BTNMT A1 | - | 6,0-8,0 | ≥6 | - | 20 | 4 | 10 | 0,3 | 0,05 | 0,1 | 2.500 | 20 | 5 | - |
| QCVN08-MT:2015/BTNMT B1 | - | 5,5-9,0 | ≥4 | - | 50 | 15 | 30 | 0,9 | 0,05 | 0,3 | 7.500 | 50 | 10 | - |

Ghi chú:

- WQI tính theo quyết định 1460/QĐ-TCMT, ngày 12/11/2019 của Tổng cục Môi trường; áp dụng đối với trường hợp thủy vực cần chú ý đến vấn đề ô nhiễm hữu cơ (nhóm V)

- QCVN08-MT:2015/BTNMT cột A1- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt

+ Cột A1 - Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi áp dụng xử lý thông thường), bảo tồn động thực vật thủy sinh và các mục đích khác như loại A2, B1 và B2.

+ Cột B1- Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2;

Phụ lục 2: Kết quả phân tích và tính chỉ số WQI trong hệ thống Bắc Hưng Hải ngày 19/04/2021 (đợt 2_tháng 4/2021)

| TT | Ký hiệu mẫu | Vị trí lấy mẫu | Nhiệt độ (oC) | pH (-) | DO (mg/l) | Độ đục (NTU) | TSS (mg/l) | BOD5 (mg/l) | COD (mg/l) | NH4+ (mg/l) | NO2- (mg/l) | PO43- (mg/l) | Coliform (MPN/100ml) | Pb (ppb) | Cd (ppb) | WQI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BHH1 | C. Xuân Quan | 24,6 | 8,65 | 4,4 | 11,46 | 14,58 | 4,4 | 10,1 | 1,29 | 0,01 | 0,02 | 54.000 | 0,67 | 0,53 | 34 |
| 2 | BHH2 | C. Xuân Thụy | 24,7 | 7,69 | 1,5 | 19,62 | 25,69 | 33,7 | 85,4 | 15,90 | <0,01 | 0,66 | 640.000 | 6,12 | 4,73 | 21 |
| 3 | BHH3 | Cầu Như Quỳnh | 25,0 | 7,03 | 1,7 | 22,82 | 29,79 | 18,1 | 40,3 | 5,60 | <0,01 | 0,30 | 81.000 | 5,22 | 1,19 | 27 |
| 4 | BHH4 | Cống Kênh Cầu | 25,2 | 6,81 | 0,8 | 20,64 | 23,82 | 20,6 | 47,7 | 11,20 | <0,01 | 1,06 | 43.000 | 1,42 | 1,35 | 23 |
| 5 | BHH5 | Cống Ngọc Đà | 24,6 | 7,23 | 2,1 | 42,72 | 58,41 | 30,2 | 75,8 | 21,84 | <0,01 | 0,50 | 1.600.000 | 1,98 | 0,68 | 23 |
| 6 | BHH6 | Cống Ngọc Lâm | 26,2 | 6,80 | 2,1 | 10,63 | 14,21 | 16,4 | 34,9 | 9,80 | 0,06 | 0,30 | 17.000 | 1,08 | 0,47 | 22 |
| 7 | BHH7 | Cống Phần Hà | 25,9 | 6,99 | 1,6 | 56,11 | 72,55 | 11,4 | 27,8 | 2,80 | 0,04 | 0,34 | 9.000 | 1,16 | 2,15 | 43 |
| 8 | BHH8 | Cống Bá Thủy | 27,7 | 7,22 | 2,9 | 13,13 | 17,98 | 15,9 | 35,4 | 7,00 | 0,02 | 0,42 | 100.000 | 1,88 | 1,77 | 28 |
| 9 | BHH9 | Cống Bình Lâu | 26,2 | 7,02 | 1,8 | 31,21 | 41,53 | 35,3 | 91,0 | 21,00 | <0,01 | 1,32 | 1.600.000 | 3,13 | 2,69 | 22 |
| 10 | BHH10 | Cống Cầu Cất | 27,4 | 7,29 | 3,9 | 12,40 | 19,10 | 6,1 | 15,2 | 1,68 | 0,06 | 0,04 | 54.000 | 0,69 | 1,68 | 31 |
| 11 | BHH11 | Cống An Thổ | 26,9 | 7,06 | 2,0 | 28,14 | 37,51 | 10,8 | 25,3 | 0,67 | 0,08 | 0,02 | 17.000 | 0,55 | 0,72 | 29 |
| 12 | BHH12 | Cống Cầu Xe | 27,2 | 7,25 | 1,8 | 43,23 | 52,44 | 10,8 | 25,3 | 0,45 | 0,08 | 0,06 | 29.000 | 0,82 | 0,41 | 30 |
| QCVN08-MT:2015/BTNMT A1 | - | 6,0-8,0 | ≥6 | - | 20 | 4 | 10 | 0,3 | 0,05 | 0,1 | 2.500 | 20 | 5 | - |
| QCVN08-MT:2015/BTNMT B1 | - | 5,5-9,0 | ≥4 | - | 50 | 15 | 30 | 0,9 | 0,05 | 0,3 | 7.500 | 50 | 10 | - |

Ghi chú:

- WQI tính theo quyết định 1460/QĐ-TCMT, ngày 12/11/2019 của Tổng cục Môi trường; áp dụng đối với trường hợp thủy vực cần chú ý đến vấn đề ô nhiễm hữu cơ (nhóm V)

- QCVN08-MT:2015/BTNMT cột A1- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt

+ Cột A1 - Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau khi áp dụng xử lý thông thường), bảo tồn động thực vật thủy sinh và các mục đích khác như loại A2, B1 và B2.

+ Cột B1- Dùng cho mục đích tưới tiêu thủy lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2;